| 型號 | 人份 | 容量（M3） | CMD | 尺寸 （CM） | 入口底距槽底(㎝) | 出口底距 槽底(㎝) | 入口管徑 | 出口管徑 | 透氣孔 | 環保署認可登記字號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS-6 | 6 | 5.1 | 1.5 | Φ180xL200 | 163.6 | 152.6 | 4”×2支 | 4”×1支 | 2” | 第0679號 |
| TS-8 | 8 | 6.7 | 2 | Φ180xL264 | 163.6 | 152.6 | 4”×2支 | 4”×1支 | 2” | 第0682號 |
| TS-10 | 10 | 8.2 | 2.5 | Φ200xL262 | 183.6 | 178.6 | 4”×2支 | 4”×1支 | 3” | 第0685號 |
| TS-15 | 15 | 10.8 | 3.75 | Φ200xL344 | 183.6 | 178.6 | 4”×2支 | 4”×1支 | 3” | 第0686號 |
| TS-20 | 20 | 13.7 | 5 | Φ200xL436 | 183.6 | 178.6 | 4”×2支 | 4”×1支 | 3” | 第0683號 |
| TS-30 | 30 | 19.6 | 7.5 | Φ250xL399 | 233.6 | 227.5 | 4”×2支 | 5”×1支 | 3” | 第0693號 |
| TS-40 | 40 | 32.6 | 10 | Φ250xL664 | 233.6 | 227.5 | 4”×2支 | 5”×1支 | 3” | 第0726號 |
| TS-50 | 50 | 31.6 | 12.5 | Φ250xL644 | 233.6 | 227.5 | 4”×2支 | 5”×1支 | 3” | 第0687號 |
| TS-60 | 60 | 40.8 | 15 | Φ250xL831 | 233.6 | 227.5 | 4”×2支 | 5”×1支 | 3” | 第0727號 |
| TS-75 | 75 | 47.3 | 18.75 | Φ250xL964 （444+520） | 233.6 | 227.5 | 4”×2支 | 5”×1支 | 3” | 第0694號 |
| TS-100 | 100 | 63.2 | 25 | Φ250xL1287 （592+695） | 233.6 | 227.5 | 4”×2支 | 5”×1支 | 3” | 第0688號 |
| TS-130 | 130 | 80.8 | 32.5 | Φ280xL1313 （562+751） | 233.6 | 221.5 | 4”×2支 | 5”×1支 | 3” | 第0728號 |
| TS-150 | 150 | 87.9 | 37.5 | Φ280xL1427 （624+803） | 263.6 | 251.5 | 4”×2支 | 5”×1支 | 3” | 第0695號 |
| TS-180 | 180 | 105.8 | 37.5 | Φ280xL1718 （718+557+443） | 263.6 | 251.5 | 4”×2支 | 5”×1支 | 3” | 第0729號 |
| TS-200 | 200 | 114.7 | 50 | Φ280xL1826 （780+609+473） | 263.6 | 251.5 | 4”×2支 | 5”×1支 | 3” | 第0730號 |
| 以下為RC製預鑄式 |
| 東鼎牌RC TD-RB-6 | 6 | 7.19 | 1.5 | L171xW120 xH187 L163xW110 xH187 |  |  | 4”×3支 | 4”×1支 | 3” | 第0662號 |
| 東鼎牌RC TD-RB-10 | 10 | 11.91 | 2.5 | L240xW132 xH197 L240xW124 xH197 |  |  | 4”×3支 | 4”×1支 | 3” | 第0663號 |
| 介順牌RC RCS-10 | 10 | 12.08 | 2.5 | L248xW125 Xh200 L235xW125 xH200 |  |  | 4”×3支 | 4”×1支 | 3” | 第0680號 |
| 介順牌RC RCS-15 | 15 | 17.55 | 3.75 | L265xW150 XH200 L174xW150 xH200 L146xW150 xH200 |  |  | 4”×3支 | 4”×1支 | 3” | 第0681號 |